|  | ГУП Оренбургской области «Региональное информационное агентство «Оренбуржье» главному редактору Илекской районной газеты "Урал" О.А. Денисенко |
| --- | --- |
| МЧС РОССИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Оренбургской области (Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ташлинскому и Илекскому районам) ул. Хлебная, д. 15, с. Ташла, 461170 пер. Деповский,3, с. Илек,461350 Телефон:(35347) 2-28-30 Факс 2-13-66; (35337) 2-35-30 факс 2-35-52 ogpn-tashla@mail.ru; ondilek@mail.ru |  |
| _______________ № ___________ на № __________ от _____________ |  |

В соответствии со ст. 26 (четвертый абзац) Федерального закона «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21.12.1994г. направляем Вам для опубликования в районной газете «Урал» Илекского района Оренбургской области

С начала 2023 года на территории Илекского района Оренбургской области произошло 7 пожаров, на которых погибло 2 человека, в аналогичном периоде прошлого года произошло 2 пожара. Следовательно, рост пожаров составляет 250% или в 3 раза.

Основными причинами возникновения пожара послужили:

- недостаток конструкции и изготовления электрооборудования

- нарушение правил эксплуатации печного оборудования

- нарушение ППБ при эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и установок

- неосторожность при курении

Уважаемые жители Илекского района Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ташлинскому и Илекскому районам в очередной раз напоминает меры пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления:

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор над ними.

- Располагать топливо и другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе.

- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

- Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.

- Перекаливать печи.

- Закрывать дымоход до полного сгорания топлива в печи.

- Периодически проверяйте печи!

- Проверьте высоту дымовых труб, что бы они были выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных зданий;

- Проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не менее 0,5 метра, а отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра;

- Своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;

- Проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на полу из горючих материалов прибейте металлический лист размером не менее 0,5х0,7 метра;

- Побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;

- Периодически очищайте дымоходы и печи от сажи–не реже одного раза в три месяца;

- Высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой.

Большинство пожаров происходит в ночное время, вследствие чего отсутствует возможность своевременного обнаружения очага возгорания и обеспечения своевременного осуществления необходимых мер безопасности.

Одним их действенных и недорогих способов предупреждения трагедий — применение в индивидуальном жилье автономных дымовых пожарных извещателей.

Автономный пожарный извещатель — устройство, предназначенное для своевременной подачи сигнала тревоги в случае возникновения очагов возгорания. Наиболее распространенными являются дымовые автономные извещатели, которые реагируют на концентрацию дыма и прочих аэрозолей, выделяющихся во время горения. Однако данные устройства могут быть и комбинированного типа. В этом случае сигнал срабатывает не только из-за увеличения концентрации в воздухе частиц дыма, но и также в случае повышения температуры и излучения пламени.

Автономный пожарный извещатель — прекрасное средство обнаружения пожара в небольших частных помещениях — квартирах, комнатах, гаражах. Монтаж автономного извещатель можно осуществить самостоятельно в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

Достаточно активно такие устройства используются за рубежом. И, видимо, совершенно не случайно они там активно рекламируются пожарными службами. Есть достаточно положительный опыт их использования, поскольку в ряде стран своевременное обнаружение очага пожара позволило значительно сократить количество людей, гибнущих на пожарах.

Такое неприхотливое и полезное устройство как автономный пожарный извещатель, может спасти жизнь и вам, и вашим близким, тем более что стоит оно не так уж и дорого.

В настоящее время автономные пожарные извещатели являются одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей от пожаров.

При эксплуатации масленого радиатора:

Всем известно про преимущества обогревателей такого типа. Одно из них - высокий уровень безопасности устройства. В масляном радиаторе все нагревательные элементы спрятаны внутри, а наружная оболочка нагревается до температуры 60-70 градусов. Это исключает возможность возгорания при падении или ожога кожной поверхности при тактильном контакте. Последний фактор важен в семьях, где есть маленькие дети. Компактные размеры устройства и его мобильность позволяют перемещать его в разные уголки дома или квартиры. А бесшумность в работе не доставит никакого дискомфорта.

Меры предосторожности при эксплуатации масляных обогревателей указываются в инструкциях заводов-изготовителей:

- перед началом использования прибора убедитесь, что напряжение в розетке соответствует рекомендованному производителями;

- если вы не пользуетесь прибором, выключите его из розетки;

- нельзя оставлять прибор включенным, когда в комнате никого нет;

- нельзя накрывать прибор одеждой, это спровоцирует перегрев или пожар;

- следует размещать его на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся веществ;

- внимательно следите за детьми, если они находятся в одной комнате с работающим устройством. Не разрешайте им играть со шнуром или прибором, это может привести к замыканию, поражению электричеством либо пожару;

- внимательно следите за состоянием самого прибора, провода и вилки. Нельзя использовать обогреватель, если шнур или вилка повреждены.

Выполняя эти элементарные правила, вы обезопасите себе и своих соседей от страшного бедствия -  пожара.

Начальник отделения ОНД и ПР по Ташлинскому

и Илекскому районам                                                                                                       Е.Ж. Шукенов

# Text boxes

| 03.02.2023 | Б.н. |
| --- | --- |